Ve-ka oven

De bovenste knop (op dit plaatje) is de temperatuurbegrenzer. Hier moet een beginstand 0 °C en een eindstand 1150 °C (of hoger? kan het niet lezen, vermoedelijk is de eindtemperatuur 1300 °C) zijn aangegeven. Instellen van de gewenste temperatuur gaat d.m.v. van het verdraaien van de stelring.

De tweede knop is de temperatuurregeling.

Naarmate je de knop meer naar rechts draait (van 0 naar VOL) zullen de verwarmingselementen met een steeds kleinere onderbreking in bedrijf zijn. M.a.w. in de lagere standen loopt de oventemperatuur langzamer op dan in de hogere standen. Uitgezonderd bij de stand VOL, hier blijft de oven constant in bedrijf.

Met deze schakelklok kun je het aantal uren instellen dat je de oven wilt laten stoken. Na de ingestelde tijd schakelt de klok automatisch uit. (Tenminste dat zou hij moeten doen!)